ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «Строительство автомобильной дороги п. Плещеевский Завод- д. Подкопаево в Малоархангельском районе Орловской области» 72-ТП, 87-ТП Заказчик: КУ ОО «Орелгосзаказчик» Д.А.Блохин

1-ый  зам. генерального директора	   				Н.В.Страхов

Главный инженер								Г.Н.Безбатько

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 . Проект планировки территории. Основная часть.

Часть 1.  Пояснительная записка

«Положение о размещении линейного объекта»

Часть 2.  Графические материалы проекта планировки

Основной чертеж проекта планировки территории (красных линий с

ведомостью координат углов поворота и поперечными профилями)

Чертеж развития транспортной инфраструктуры.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Том.2  Материалы по обоснованию проекта планировки территории для

линейного объекта.

Часть 1. Пояснительная записка

Обоснование положений по размещению линейного объекта

Часть 2  Графические материалы проекта планировки

Схема расположения элементов планировочной структуры.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории (опорный план).

Схема организации дорожной сети.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Том.3  Проект межевания территории.

Часть 1.  Пояснительная записка

Часть 2  Графические материалы проекта межевания

Чертеж проекта межевания территории

Приложения.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженер-геодезист | Маликова Р.Н. |  |
| 2 | Инженер-геодезист | Щетинин А.В. |  |

Проект планировки и проект межевания территории на объект: «Строительство автомобильной дороги п. Плещеевский Завод – д. Подкопаево  в Малоархангельском  районе Орловской области» протяженностью  5,3  км состоит из текстовой и графической частей.

Графические приложения:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Гриф секретности | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть |
| 1 | Основной чертеж проекта планировки территории (красных линий с ведомостью координат углов поворота и поперечными профилями) | 1:500 | ОП | 17 |
| 2 | Чертеж развития транспортной инфраструктуры | 1:10000 | ОП | 1 |
| 3 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | 1:10000 | ОП | 1 |
| Материалы по обоснованию |
| 4 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:10000 | ОП | 1 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:500 | ОП | 17 |
| 6 | Схема организации дорожной сети | 1:10000 | ОП | 1 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:10000 | ОП | 1 |
| 8 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:10000 | ОП | 1 |
| Проект межевания |
| 9 | Чертеж проекта межевания территории | 1:2000 | ОП | 17 |

ОП – открытого пользования.

Оглавление

Приказ Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства

Орловской области № 8 от 11.08.2015г……………………………………………….........6

Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории

автомобильной дороги   п. Плещеевский завод – д. Подкопаево  в  Малоархангельском

районе     Орловской области от 14.08.2015г……………………………..……………..…8

Схема расположения проектируемого объекта(фрагмент генерального плана)………...9

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Том 1. Проект планировки территории. Основная часть………………………………...14

1.1 Введение……………………………………………………………………………15

  - Исходно – разрешительная документация…………………………………….....15

1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика………………….16

1.3.1 Размещение территории проектирования в планировочной структуре

района……………………………………………………………………………..16

1.3.2 Природно-климатические условия …………………………………………….16

    - Геологическое строение…………………………………………………..……17

1.4 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации……………………………………………….…….18

1.5 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности………………………..……..19

  - Основные технико-экономические показатели проекта планировки………….20

Графический материал к Основной части:……………………………………………….22

Основной чертеж проекта планировки территории (красных линий с

ведомостью координат углов поворота и поперечными профилями)      ………...23

Чертеж развития транспортной инфраструктуры…………………………………..50

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта……………….51

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории для

линейного объекта…………………………………………………………………..52

2.1 Обоснование положений по размещению линейного объекта…………………53

2.2 Обоснование параметров линейного объекта……………………………………53

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом условий

использования территории и перечнем мероприятий необходимых

для реализации предполагаемых проектных предложений…………………….55

2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской

обороне и пожарной безопасности……………………………………………….57

2.5 Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений

в документы территориального планирования и Правил землепользования

и застройки……………………………………………………………………...….58

Графический материал к Обоснованию проекта планировки территории……….59

Схема расположения элементов планировочной структуры………………………60

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории (опорный план)………………………………………………………….61

Схема организации дорожной сети………………………………………………….78

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории……......79

Схема границ зон с особыми условиями использования территории…………….80

Том 3.  Проект межевания территории……………………………………………………81

3.1 Общие положение…………………………………………………………………82

3.1.1 Введение………………………………………………………………….…...…82

3.1.2 Цель разработки проекта ………………………………………………………82

3.1.3 Используемые исходные материалы…………………………………………..83

3.1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования ………………………83

3.1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности……………..83

3.1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания…………...……83

3.1.7 Сервитуты и иные обременения…………………………………………….....84

3.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта……85

3.2.1 Параметры проектируемых земельных участков…………………………..…85

3.2.2 Формирование красных линий…………………………………………………86

3.2.3 Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка...86

3.2.4 Правовой статус объектов межевания ………………………………………...90

3.2.5 Основные показатели по проекту межевания ………………………………..94

3.2.6 Объекты культурного наследия………………………………………………..94

Графический материал к Проекту межевания территории………………….……..95

Чертеж проекта межевания территории……………………………………………..96

Приложение ………………………………………………………………………….100

Том 1 .

Проект планировки.

Основная часть

## Введение

Цель работы – разработка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта  «Строительство автомобильной дороги п. Плещеевский Завод – д. Подкопаево  в Малоархангельском  районе Орловской области».

Задача проекта – развитие дорожной сети в соответствии с транспортной схемой Генерального плана Луковского сельского поселения Малоархангельского  района Орловской области.

Проект планировки и проект межевания выполнен в соответствии с требованиями ст.42, 43 Градостроительного кодекса РФ и статьи 27 Градостроительного кодекса Орловской области.

Основания для разработки проекта планировки – контракт № 72-ТП от 06.07.2015г.

Проект планировки территории линейного объекта разработан ГУП ОО «МР БТИ»  в трех томах на основании Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области №8 от 11 августа 2015г.

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта разрабатывается в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

## Исходно-разрешительная документация

Состав исходно-разрешительной документации, используемый для разработки проекта планировки территории автомобильной дороги п. Плещеевский Завод – д. Подкопаево:

- Данные о собственности:

- сведения кадастровых планов территорий, полученные из филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области.

- Утвержденная градостроительная документация:

- генеральный план Луковского сельского поселения Малоархангельского   района;

- правила землепользования и застройки Луковского сельского поселения Малоархангельского   района.

- Решения Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области:

- приказ о разработке проектов планировки и проектов межевания территории для строительства и реконструкции, автомобильных дорог в Орловской области № 8 от 11.08.2015года;

- задание на разработку проекта планировки и проекта межевания от 14.08.2015 г.

- Материалы инженерных изысканий (проектом не предусматривается выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий).

- Топографическая основа М 1:500.

- Контракт №72 - ТП от 06.07.2015года.

## Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

### Размещение территории проектирования в планировочной структуре района.

В административном отношении изучаемая территория расположена в  северо

восточной части Луковского  сельского поселения Малоархангельского  района Орловской

области. Луковское сельское поселение расположено в южной части Малоархангельского

района Орловской области. Село Луковец - административный центр Луковского сельского

поселения.

Трасса проектируемой автодороги  проходит по  полевой дороге, связывающей       несколько населенных пунктов Луковского сельского поселения, является продолжением автодороги IV технической категории «Змиевка- Кузнечик 1-й» - п. Плещеевский Завод. Существующая грунтовая дорога в период распутицы и снежных заносов является непроезжей, поэтому необходима дорога с твердым покрытием.

Согласно, схемы (основной чертеж) Генерального плана Луковского  сельского поселения Малоархангельского района Орловской области и схемы развития объектов транспортной инфраструктуры, утвержденной в составе схемы территориального планирования Малоархангельского района Орловской области проектируемая  автомобильная дорога является существующей автомобильной дорогой общего пользования местного значения.

В геоморфологическом отношении территория исследуемого участка трассы характеризуется овражно-балочной расчлененностью, водоразделы характеризуются однообразием, связанным с высокой освоенностью территории и относятся к классу равнинных.

Участок трассы приурочен к центральной части Среднерусской возвышенности,

представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно

расчлененную долинами рек, а также оврагами и балками. Рельеф местности относительно

возвышенный, полого-холмистый, осложненный ложбинами стока, долинами рек и

безымянных ручьев. Долины глубокие с надпойменными террасами.

Трасса проектируемой автодороги приурочена к водораздельному пространству,

ограниченному  балкой в которой протекает р. Сосна, приурочена к левому склону р.Сосна. Поверхность холмистая, осложненная ложбинообразными понижениями. Абсолютные отметки по трассе изменяются от 164,35 до 235,17 м.

Согласно  СП 34.13330.2012 участок изысканий находится в III дорожно-климати-ческой зоне  и относится к I типу местности по характеру и типу увлажнения,  - поверхностный сток обеспечен; грунтовые воды не влияют (отсутствуют) на увлажнение верхней толщи; почвы темно-серые лесостепные и черноземы оподзоленные и выщелочные.

### Природно-климатические условия

Проектируемый участок приурочен  к центральной части Среднерусской возвышенности . Территория относится к  III дорожно-климатической зоне.

Климат Орловской области  умеренно – континентальный. Формируется под влиянием атлантический и континентальных воздушных масс.

Климат Малоархангельского района умеренно-континентальный и характеризуется неравномерным распределением осадков, температуры и влажности по временам года. Зима умеренно прохладная с периодически сменяющимися оттепелями и похолоданиями, лето неустойчивое, со сменяющимися периодами сильной жары и более прохладной погоды.

Среднегодовое количество осадков для района 536 мм. Количество выпадающих осадков за период май - сентябрь составляет 271 мм. Значительная часть летних осадков выпадает в виде ливневых дождей, что способствует развитию эрозионных процессов, особенно пашни. Среднегодовая температура воздуха + 4,2 градусов Цельсия, максимум +38 гр.Ц., минимум -29 гр.Ц. Продолжительность безморозного периода в среднем 154 дня.  Среднегодовая скорость ветра 3,8+5,6 м/сек.  Преобладание ветра6 в январе – юго-западное, в июле – северо-западное.  Климатические условия благоприятствуют нормальному развитию сельскохозяйственных растений. По ботанико-географическому районированию Малоархангельский район относится к лесостепной зоне, лесных массивов поблизости нет. Прилегающая территория  занята сельхозугодьями, в основном пашней. Существующая насыпь и полевая грунтовая дорога участками заросли кустарниковой растительностью (ива кустарниковая).

Согласно СП 14.13330.2011 (прил. Б) г. Орел и города Орловской области не входят в список населенных пунктов РФ, расположенных в сейсмичных районах.

### Геологическое строение.

В геологическом строении участок трассы автодороги  изучен до глубины 5.0 м. и  представлен песчано-глинистыми грунтами покровных  отложений (prI-III)  и песчано-глинистыми грунтами меловых отложений.

С поверхности  выявлен насыпной грунт (th IV)  и  почвенно-растительный слой (pd IV).

Геологический разрез представлен сверху вниз следующими литологическими разностями грунтов:

Таблица 1

| ИГЭ | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Насыпной грунт th IV |
| 1а | Почвенно-растительный слой pd IV |
| 2 | Суглинок коричневато-палевый, пылеватый, легкий, полутвердый, prI-III |
| 3 | Песок средней крупности коричневато-желтый, средней плотности, малой степени водонасыщения, К1 |
| 4 | Суглинок буровато-коричневый, пылеватый, тяжелый, тугопластичный, с прослоями песка ср. крупности, К1 |
| 5 | Глина буровато-желтая, полутвердая, с прослоями песка мелкого ожелезненного, сцементированного, К1 |

На момент изысканий (июль 2015 г.)  подземные воды не вскрыты.

Физико-геологические процессы и явления в полосе устройства автодороги  проявляются в виде сезонных промерзаний и оттаиваний грунтов.

Нормативные и расчетные глубины промерзания глинистых грунтов составляют 124-136 см. Данные приведены согласно СНиП 2.02.01.-83 с учетом геологического строения, гидрогеологических условий.

Из отрицательных физико-геологических процессов, влияющих на строительство и  эксплуатацию сооружения, отмечается:

- наличие просадочности в лессовидных грунтах (ИГЭ 2)  при  их замачивании.

Разделение грунтов на площадке изысканий до глубины 5.0 м на инженерно-

геологические элементы (ИГЭ) с учетом их возраста, происхождения, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида произведено на основании анализа пространственной изменчивости (в вертикальном и горизонтальном направлениях), частных показателей физических свойств грунтов (естественная влажность, пределы пластичности, плотность частиц, плотность грунта).

Нормативные и расчетные характеристики грунтов приведены в таблице :

Таблица 2.

| Показатели | Индекс | Размерность | № № ИГЭ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Естественная влажность | We | д.е | 0.204 | 0.187 | 0,06 | 0,246 | 0,234 |
| Число пластичности | Ip | д.е | 0.125 | 0,097 |  | 0,126 | 0,206 |
| Показатель текучести | IL | д.е | 0,12 | 0,03 |  | 0,26 | 0,13 |
| Плотность частиц грунта | Ps | г/см3 | 2.70 | 2.69 | 2,66 | 2,70 | 2,72 |
| Плотность грунта: | Р | г/см3 | 2,00 | 1.74 | 1,71 | 1,97 | 2,05 |
|  | PII (0,85) | г/см3 | 1.99 | 1.72 | 1,71 | 1,96 | 2,04 |
|  | PI (0,95) | г/см3 | 1.98 | 1.70 | 1,68 | 1,96 | 2,03 |
| Плотность сухого грунта | Pd | г/см3 | 1.66 | 1.47 | 1,61 | 1,58 | 1,66 |
| Max. плотность скелета | Pd | г/см3 | 1,68 | 1,60 |  | 1,66 |  |
| Коэффициент пористости | е | д.е | 0,628 | 0.834 | 0.649 0,649 | 0,706 | 0,652 |
| Степень влажности | G | д.е | 0.88 | 0.61 5 | 0,25 | 0,94 | 0,99 |
| Оптимальная влажность |  | д.е | 0,215 | 0,196 |  | 0,231 |  |
| Содержание органики |  | % | 2,4 | - |  |  |  |
| Удельное сцепление | Сн | мПа | 0,025 | 0,020 | 0,001 | 0,025 | 0,045 |
|  | СII (0,85) | мПа | 0,025 | 0,020 | 0,001 | 0,025 | 0,045 |
|  | СI (0,95) | мПа | 0,016 | 0,013 | 0,000 | 0,016 | 0,040 |
| Угол внутреннего трения | fн | град | 23 | 20 | 35 | 23 | 10 |
|  | fII (0,85) | град | 23 | 20 | 35 | 23 | 10 |
|  | fI (0,95) | град | 20 | 17 | 31 | 20 | 6 |
| Модуль деформации |  |  |  | 9,9 |  |  |  |
|  | Евод | Мпа | 18,0 | 7,9 | 30 | 18,0 | 21 |

Примечание:  Удельное сцепление, угол вн. трения, модуль деформации  для ИГЭ 2-5 приняты по СП 22.13330.2011

## Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации

Таблица 3.

Перечень мероприятий.

| № п/п | Перечень мероприятий и их последовательность | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ территории линейного объекта | 2015г. |
| 2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта | 2015г. |
| 3 | Разработка проектной документации | 2015 – 2016гг. |
| 4 | Оценка земельных участков, попадающих в красные линии с целью их изъятия | 2015г. |
| 5 | Изъятие (выкуп) земельных участков, попадающих в красные линии | По решению Администрации Орловской области (2015г.) |
| 6 | Переустройство (перенос) инженерных коммуникаций в зонах нового дорожного строительства и размещение сопутствующих объектов капитального строительства | По решению Администрации Орловской области (в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на реализацию реконструкции автодороги (2015г.)) |
| 7 | Реконструкция автодороги и инженерных коммуникаций, организации поверхностного водоотвода, систем автоматизированного управления для обслуживания дороги | По решению Администрации Орловской области (в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на реализацию реконструкции автодороги (2015 – 2016гг.)) |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | По решению Администрации Орловской области (в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на реализацию реконструкции автодороги (2016г.)) |

В целом строительство  автодороги создает для  Луковского  сельского поселения следующие условия:

С окончанием строительства автодороги улучшатся условия для движения автотранспорта, возрастут скорости доставки грузов и пассажиров, повысится безопасность движения, снизится себестоимость перевозок, что принесет экономический эффект как в транспортной, так и в нетранспортной отраслях экономики, слагающейся из:

- – сокращения затрат на перевозку грузов;

- – уменьшения расходов на эксплуатацию автомобилей;

- – сокращения времени пребывания в пути;

- – уменьшение потерь от дорожно-транспортных происшествий.

Помимо экономического эффекта, реализация проекта будет иметь важные

положительные последствия в социальной сфере:

- – повышение качества продукции из-за ускорения передвижения;

- – увеличение свободного времени за счет уменьшения времени пребывания в пути;

- – увеличение подвижности населения и уменьшение безработицы;

- – снижение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей из-за повышения качества дороги;

- – повышение продуктивности сельскохозяйственного производства и увеличение дохода работников, занятых в сельском хозяйстве.

## Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с:

-Генеральным планом Луковского  сельского поселения Малоархангельского района;

- Правилами землепользования и застройки Луковского  сельского поселения Малоархангельского района;

Подготовка проекта территории линейного объекта выполнена в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Градостроительный кодекс Орловской области, утвержденный решением областного Совета народных депутатов от 17 марта 2004 года №389-ОЗ (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Орловской области от 01 августа 2011г. №250 (ред. от 03.09.2012г.) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Свод правил СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85;

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 10.11.2014г. №1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области».

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 4. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание разработки проекта планировки территории линейного объекта | Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области №8 от 11.08.2015г. |
| 2 | Категория линейного объекта | Автомобильная дорога V(II –с-а) категории местного значения |
| 3 | Вид работ | Разработка проекта планировки и проекта межевания |
| 4 | Краткое описание транспортно-планировочного решения | Строительство дорожного полотна, устройство съездов, устройство защитных футляров на подземных газопроводах, устройство ж.б. трубы, сброса воды с проезжей части |
| 5 | Планировочные показатели линейного объекта |
| 5.1 | Автомобильная дорога п. Плещеевский Завод- д. Подкопаево в Малоархангельком районе Орловской области. |
| 5.1.1 | Протяженность участка | Ориентировочно 5.311 км. |
| 5.1.2 | Количество полос движения | 2 (1 полосное движение в оба направления) |
| 5.1.3 | Пропускная способность автодороги , маш/сут | До 200 маш/сут |
| 5.1.4 | Плошадь образованных земельных участков в полосе отвода | Общая площадь 101700 кв.м. состоит из: :ЗУ1 = 313 кв.м. (п. Плещеевский Завод 57:17:0850101); :ЗУ2=21570 кв.м. из земель кадастрового квартала 57:17:0040301; :ЗУ3 = 965 кв.м. ( д. Кобзево 57:17:0880101); :ЗУ4 = 16695 кв.м. (д. Ладыгино 57:17:0890101); :ЗУ5 = 24082 кв.м.( д. Подкопаево 57:17:0920101) ; 57:17:0040301:50:ЗУ1=9100 кв.м.; 57:17:0040301:70:ЗУ1 = 135 кв.м.; 57:17:0040301:6:ЗУ1 = 2058 кв.м.; 57:17:0040301:5:ЗУ1 = 12946 кв.м.; 57:17:0040301:71:ЗУ1 = 9348 кв.м.; 57:17:0040301:67:ЗУ1 = 4488 кв.м. |
| 5.1.5 | Вид разрешенного использования образованных земельных участков | Для размещения дорожных сооружений (код в соответствии с классификатором 143003020400) |
| 5.1.6 | Ширина земляного полотна | 8,0 м |
| 5.1.7 | Ширина проезжей части | 4,5 м |
| 5.1.8 | Ширина обочин | 1,75 м |
| 5.1.9 | Полоса, укрепленная каменным материалом | 1,25 м |
| 5.1.10 | Полоса, укрепленная засевом трав | 0,5 м |
| 5.1.11 | Дорожная одежда - облегченного типа под нагрузку , Кн | 100 |
| 5.1.12 | Разделение транспортных потоков по направлениям | Центральная разделительная полоса |
| 5.1.13 | Полосы безопасности | Полосы безопасности предусматриваются 0,5 метров, входящие в проезжую часть (по обоим направлениям) |
| 5.1.14 | Движение наземного общественного транспорта | Предусматривается |
| 5.1.15 | Выделение полосы общественного транспорта | Не предусматривается |
| 5.1.16 | Остановочные пункты общественного транспорта | Не предусматриваются |
| 5.1.17 | Светофорные объекты | Не предусматриваются |
| 5.1.18 | Привязка к существующей улично-дорожной сети | Примыкания к улично-дорожной сети к боковым проездам запроектированы |
| 6 | Изменение зоны планируемого развития линейного объекта | Установлены новые красные линии |
| 7 | Установление технических зон подземных коммуникаций | Не предусматривается |
| 8 | Изменение границы зоны планируемого развития линейного объекта улично-дорожной сети | Требуется |
| 9 | Изъятие существующих земельных участков землепользований | Требуется (смотреть «Проект межевания территории») |

Графический материал к

Основной части

Каталог координат красных линий.

Таблица 5

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| По левой стороне |
| 1 | 5785943,31 | 2331483,20 |
| 2 | 5785944,38 | 2331497,62 |
| 3 | 5785945,53 | 2331498,93 |
| 4 | 5785948,80 | 2331501,06 |
| 5 | 5785951,72 | 2331502,59 |
| 6 | 5785954,11 | 2331503,20 |
| 7 | 5785958,20 | 2331503,51 |
| 8 | 5785988,20 | 2331497,16 |
| 9 | 5785991,16 | 2331506,52 |
| 10 | 5785956,59 | 2331518,05 |
| 11 | 5785952,09 | 2331520,37 |
| 12 | 5785947,80 | 2331526,33 |
| 13 | 5785948,39 | 2331535,53 |
| 14 | 5785948,17 | 2331548,07 |
| 15 | 5785947,84 | 2331555,20 |
| 16 | 5785947,68 | 2331558,87 |
| 17 | 5785947,41 | 2331563,31 |
| 18 | 5785947,12 | 2331566,23 |
| 19 | 5785946,39 | 2331573,72 |
| 20 | 5785943,50 | 2331590,22 |
| 21 | 5785938,20 | 2331606,02 |
| 22 | 5785928,18 | 2331629,05 |
| 23 | 5785910,98 | 2331658,28 |
| 24 | 5785841,77 | 2331778,10 |
| 25 | 5785811,44 | 2331830,61 |
| 26 | 5785764,27 | 2331912,28 |
| 27 | 5785734,17 | 2331964,39 |
| 28 | 5785715,25 | 2331997,15 |
| 29 | 5785671,73 | 2332072,05 |
| 30 | 5785662,29 | 2332088,01 |
| 31 | 5785646,80 | 2332114,18 |
| 32 | 5785627,51 | 2332150,04 |
| 33 | 5785611,67 | 2332179,47 |
| 34 | 5785601,96 | 2332197,51 |
| 35 | 5785583,15 | 2332232,48 |
| 36 | 5785558,94 | 2332277,48 |
| 37 | 5785536,68 | 2332316,19 |
| 38 | 5785518,40 | 2332348,00 |
| 39 | 5785501,13 | 2332374,96 |
| 40 | 5785478,07 | 2332410,91 |
| 41 | 5785474,39 | 2332416,64 |
| 42 | 5785474,24 | 2332419,40 |
| 43 | 5785474,55 | 2332423,16 |
| 44 | 5785476,04 | 2332425,48 |
| 45 | 5785504,58 | 2332448,47 |
| 46 | 5785500,52 | 2332455,52 |
| 47 | 5785468,35 | 2332436,66 |
| 48 | 5785464,11 | 2332435,90 |
| 49 | 5785459,62 | 2332437,16 |
| 50 | 5785456,85 | 2332439,40 |
| 51 | 5785424,47 | 2332490,51 |
| 52 | 5785370,10 | 2332580,88 |
| 53 | 5785318,59 | 2332664,89 |
| 54 | 5785286,35 | 2332718,51 |
| 55 | 5785236,35 | 2332802,79 |
| 56 | 5785221,04 | 2332829,66 |
| 57 | 5785207,91 | 2332852,72 |
| 58 | 5785180,45 | 2332900,93 |
| 59 | 5785144,14 | 2332963,89 |
| 60 | 5785092,26 | 2333053,32 |
| 61 | 5785068,62 | 2333094,06 |
| 62 | 5785041,66 | 2333140,54 |
| 63 | 5785023,70 | 2333173,19 |
| 64 | 5785007,46 | 2333203,00 |
| 65 | 5784978,54 | 2333264,05 |
| 66 | 5784941,48 | 2333342,26 |
| 67 | 5784921,74 | 2333384,91 |
| 68 | 5784909,53 | 2333408,75 |
| 69 | 5784885,60 | 2333440,40 |
| 70 | 5784879,05 | 2333446,82 |
| 71 | 5784867,52 | 2333457,06 |
| 72 | 5784849,28 | 2333474,04 |
| 73 | 5784828,09 | 2333492,77 |
| 74 | 5784783,60 | 2333525,83 |
| 75 | 5784750,53 | 2333550,65 |
| 76 | 5784689,18 | 2333592,09 |
| 77 | 5784653,08 | 2333615,13 |
| 78 | 5784618,21 | 2333636,29 |
| 79 | 5784506,17 | 2333699,17 |
| 80 | 5784436,06 | 2333738,84 |
| 81 | 5784381,50 | 2333769,16 |
| 82 | 5784200,03 | 2333869,98 |
| 83 | 5784102,46 | 2333921,50 |
| 84 | 5784050,54 | 2333948,59 |
| 85 | 5784042,29 | 2333952,98 |
| 86 | 5784029,88 | 2333957,72 |
| 87 | 5784025,30 | 2333959,37 |
| 88 | 5784022,36 | 2333964,35 |
| 89 | 5784022,44 | 2333969,46 |
| 90 | 5784025,12 | 2333972,93 |
| 91 | 5784037,93 | 2333982,93 |
| 92 | 5784031,66 | 2333991,39 |
| 93 | 5783997,94 | 2333969,24 |
| 94 | 5783982,41 | 2333965,94 |
| 95 | 5783963,99 | 2333965,89 |
| 96 | 5783940,90 | 2333962,26 |
| 97 | 5783914,37 | 2333954,25 |
| 98 | 5783876,13 | 2333943,28 |
| 99 | 5783855,19 | 2333937,28 |
| 100 | 5783837,90 | 2333932,31 |
| 101 | 5783823,86 | 2333928,84 |
| 102 | 5783805,98 | 2333924,11 |
| 103 | 5783800,36 | 2333924,39 |
| 104 | 5783789,40 | 2333925,70 |
| 105 | 5783776,28 | 2333929,20 |
| 106 | 5783755,81 | 2333941,48 |
| 107 | 5783740,71 | 2333951,27 |
| 108 | 5783724,11 | 2333962,03 |
| 109 | 5783696,52 | 2333979,90 |
| 110 | 5783692,40 | 2333982,57 |
| 111 | 5783669,20 | 2333996,59 |
| 112 | 5783662,50 | 2334000,64 |
| 113 | 5783652,53 | 2334006,67 |
| 114 | 5783646,48 | 2334010,33 |
| 115 | 5783625,74 | 2334022,87 |
| 116 | 5783614,33 | 2334029,77 |
| 117 | 5783600,56 | 2334038,08 |
| 118 | 5783571,53 | 2334053,98 |
| 119 | 5783531,81 | 2334075,72 |
| 120 | 5783504,16 | 2334090,01 |
| 121 | 5783449,23 | 2334118,42 |
| 122 | 5783408,77 | 2334139,35 |
| 123 | 5783391,64 | 2334148,20 |
| 124 | 5783339,12 | 2334173,91 |
| 125 | 5783273,96 | 2334203,94 |
| 126 | 5783248,99 | 2334214,65 |
| 127 | 5783216,27 | 2334226,15 |
| 128 | 5783183,56 | 2334237,65 |
| 129 | 5783142,64 | 2334247,40 |
| 130 | 5783125,14 | 2334251,58 |
| 131 | 5783079,96 | 2334261,14 |
| 132 | 5783011,49 | 2334272,00 |
| 133 | 5782900,39 | 2334289,39 |
| 134 | 5782780,02 | 2334308,24 |
| 135 | 5782725,74 | 2334316,74 |
| 136 | 5782702,03 | 2334320,45 |
| 137 | 5782657,44 | 2334326,55 |
| 138 | 5782590,96 | 2334335,54 |
| 139 | 5782588,58 | 2334335,89 |
| 140 | 5782565,02 | 2334336,81 |
| 141 | 5782532,65 | 2334338,08 |
| 142 | 5782500,87 | 2334340,79 |
| 143 | 5782484,94 | 2334342,15 |
| 144 | 5782468,91 | 2334346,56 |
| 145 | 5782434,24 | 2334348,93 |
| 146 | 5782356,76 | 2334358,89 |
| 147 | 5782313,96 | 2334366,41 |
| 148 | 5782283,51 | 2334373,24 |
| 149 | 5782273,28 | 2334375,45 |
| 150 | 5782263,05 | 2334377,65 |
| 151 | 5782232,65 | 2334385,95 |
| 152 | 5782215,04 | 2334390,77 |
| 153 | 5782191,55 | 2334397,47 |
| 154 | 5782170,79 | 2334403,26 |
| 155 | 5782154,41 | 2334407,81 |
| 156 | 5782141,66 | 2334411,86 |
| 157 | 5782134,97 | 2334414,29 |
| 158 | 5782131,17 | 2334415,96 |
| 159 | 5782127,97 | 2334417,58 |
| 160 | 5782124,08 | 2334419,90 |
| 161 | 5782120,05 | 2334422,65 |
| 162 | 5782112,62 | 2334429,71 |
| 163 | 5782109,06 | 2334434,68 |
| 164 | 5782106,35 | 2334438,28 |
| 165 | 5782103,32 | 2334444,01 |
| 166 | 5782102,25 | 2334446,44 |
| 167 | 5782100,84 | 2334450,41 |
| 168 | 5782099,48 | 2334455,74 |
| 169 | 5782098,08 | 2334462,24 |
| 170 | 5782095,86 | 2334471,37 |
| По правой стороне |
| 171 | 5782075,08 | 2334467,69 |
| 172 | 5782075,84 | 2334464,08 |
| 173 | 5782076,49 | 2334461,03 |
| 174 | 5782077,17 | 2334457,95 |
| 175 | 5782077,52 | 2334456,40 |
| 176 | 5782078,26 | 2334453,27 |
| 177 | 5782079,05 | 2334450,12 |
| 178 | 5782079,92 | 2334446,94 |
| 179 | 5782080,88 | 2334443,74 |
| 180 | 5782081,94 | 2334440,55 |
| 181 | 5782083,11 | 2334437,34 |
| 182 | 5782084,41 | 2334434,14 |
| 183 | 5782085,85 | 2334430,96 |
| 184 | 5782087,44 | 2334427,81 |
| 185 | 5782090,94 | 2334421,89 |
| 186 | 5782094,84 | 2334416,79 |
| 187 | 5782098,75 | 2334412,52 |
| 188 | 5782110,96 | 2334402,13 |
| 189 | 5782112,95 | 2334398,63 |
| 190 | 5782113,49 | 2334393,93 |
| 191 | 5782112,02 | 2334388,36 |
| 192 | 5782108,02 | 2334385,14 |
| 193 | 5782103,16 | 2334383,69 |
| 194 | 5782098,67 | 2334383,51 |
| 195 | 5782091,68 | 2334385,91 |
| 196 | 5782083,44 | 2334365,08 |
| 197 | 5782109,61 | 2334353,90 |
| 198 | 5782125,89 | 2334387,17 |
| 199 | 5782128,87 | 2334390,05 |
| 200 | 5782132,77 | 2334391,82 |
| 201 | 5782137,57 | 2334391,00 |
| 202 | 5782145,53 | 2334387,83 |
| 203 | 5782210,52 | 2334367,39 |
| 204 | 5782234,33 | 2334359,68 |
| 205 | 5782252,35 | 2334355,00 |
| 206 | 5782289,10 | 2334346,50 |
| 207 | 5782306,94 | 2334342,87 |
| 208 | 5782329,26 | 2334338,20 |
| 209 | 5782348,78 | 2334335,32 |
| 210 | 5782427,11 | 2334324,96 |
| 211 | 5782448,49 | 2334324,09 |
| 212 | 5782474,71 | 2334320,83 |
| 213 | 5782528,50 | 2334315,17 |
| 214 | 5782551,38 | 2334310,17 |
| 215 | 5782634,38 | 2334298,05 |
| 216 | 5782662,25 | 2334293,98 |
| 217 | 5782734,22 | 2334290,86 |
| 218 | 5782818,64 | 2334279,12 |
| 219 | 5782863,35 | 2334273,04 |
| 220 | 5782871,24 | 2334269,91 |
| 221 | 5783094,86 | 2334236,26 |
| 222 | 5783144,54 | 2334225,49 |
| 223 | 5783177,97 | 2334215,96 |
| 224 | 5783208,93 | 2334204,78 |
| 225 | 5783251,82 | 2334189,21 |
| 226 | 5783277,42 | 2334178,65 |
| 227 | 5783304,04 | 2334166,16 |
| 228 | 5783324,51 | 2334156,01 |
| 229 | 5783339,25 | 2334148,71 |
| 230 | 5783349,43 | 2334142,36 |
| 231 | 5783366,19 | 2334134,06 |
| 232 | 5783385,88 | 2334124,40 |
| 233 | 5783413,33 | 2334111,59 |
| 234 | 5783451,09 | 2334093,97 |
| 235 | 5783488,37 | 2334076,57 |
| 236 | 5783530,89 | 2334056,73 |
| 237 | 5783587,52 | 2334024,35 |
| 238 | 5783644,15 | 2333991,97 |
| 239 | 5783666,86 | 2333977,43 |
| 240 | 5783689,57 | 2333962,90 |
| 241 | 5783754,36 | 2333917,91 |
| 242 | 5783771,20 | 2333909,24 |
| 243 | 5783781,63 | 2333904,52 |
| 244 | 5783795,43 | 2333902,10 |
| 245 | 5783808,91 | 2333902,79 |
| 246 | 5783826,68 | 2333906,52 |
| 247 | 5783834,52 | 2333909,24 |
| 248 | 5783840,88 | 2333911,23 |
| 249 | 5783848,52 | 2333913,61 |
| 250 | 5783873,99 | 2333921,55 |
| 251 | 5783911,28 | 2333933,16 |
| 252 | 5783926,88 | 2333937,84 |
| 253 | 5783940,37 | 2333941,36 |
| 254 | 5783943,00 | 2333939,69 |
| 255 | 5783945,00 | 2333935,40 |
| 256 | 5783944,28 | 2333932,47 |
| 257 | 5783953,06 | 2333919,83 |
| 258 | 5783975,40 | 2333935,52 |
| 259 | 5783986,18 | 2333941,92 |
| 260 | 5783991,64 | 2333944,71 |
| 261 | 5783993,68 | 2333944,55 |
| 262 | 5784010,35 | 2333941,43 |
| 263 | 5784021,06 | 2333938,47 |
| 264 | 5784029,73 | 2333935,71 |
| 265 | 5784044,41 | 2333929,21 |
| 266 | 5784051,92 | 2333925,04 |
| 267 | 5784083,79 | 2333906,69 |
| 268 | 5784130,66 | 2333880,64 |
| 269 | 5784330,43 | 2333769,57 |
| 270 | 5784400,58 | 2333730,56 |
| 271 | 5784522,07 | 2333663,02 |
| 272 | 5784566,62 | 2333638,25 |
| 273 | 5784571,85 | 2333635,36 |
| 274 | 5784596,58 | 2333622,89 |
| 275 | 5784619,26 | 2333609,92 |
| 276 | 5784653,57 | 2333591,20 |
| 277 | 5784700,05 | 2333560,05 |
| 278 | 5784737,84 | 2333534,00 |
| 279 | 5784770,38 | 2333510,37 |
| 280 | 5784783,71 | 2333500,07 |
| 281 | 5784804,83 | 2333483,82 |
| 282 | 5784818,45 | 2333473,52 |
| 283 | 5784836,10 | 2333460,20 |
| 284 | 5784847,28 | 2333451,30 |
| 285 | 5784854,52 | 2333445,32 |
| 286 | 5784864,94 | 2333436,12 |
| 287 | 5784876,13 | 2333424,79 |
| 288 | 5784878,98 | 2333421,54 |
| 289 | 5784890,02 | 2333406,61 |
| 290 | 5784901,28 | 2333386,67 |
| 291 | 5784908,32 | 2333371,84 |
| 292 | 5784912,23 | 2333363,13 |
| 293 | 5784934,78 | 2333313,18 |
| 294 | 5784954,52 | 2333269,45 |
| 295 | 5784954,04 | 2333265,93 |
| 296 | 5784952,55 | 2333261,93 |
| 297 | 5784950,23 | 2333259,85 |
| 298 | 5784919,13 | 2333241,57 |
| 299 | 5784922,45 | 2333234,54 |
| 300 | 5784956,60 | 2333248,28 |
| 301 | 5784960,37 | 2333248,41 |
| 302 | 5784963,44 | 2333247,61 |
| 303 | 5784965,46 | 2333246,48 |
| 304 | 5784976,26 | 2333224,20 |
| 305 | 5784983,84 | 2333208,56 |
| 306 | 5784994,53 | 2333186,52 |
| 307 | 5784996,41 | 2333183,07 |
| 308 | 5785018,20 | 2333143,07 |
| 309 | 5785055,53 | 2333076,45 |
| 310 | 5785118,52 | 2332966,44 |
| 311 | 5785195,16 | 2332833,29 |
| 312 | 5785210,79 | 2332806,12 |
| 313 | 5785236,05 | 2332763,86 |
| 314 | 5785281,27 | 2332688,18 |
| 315 | 5785327,98 | 2332610,01 |
| 316 | 5785361,88 | 2332553,28 |
| 317 | 5785391,68 | 2332506,30 |
| 318 | 5785402,39 | 2332489,42 |
| 319 | 5785413,12 | 2332472,50 |
| 320 | 5785419,56 | 2332462,36 |
| 321 | 5785421,49 | 2332459,32 |
| 322 | 5785444,48 | 2332426,07 |
| 323 | 5785471,90 | 2332386,41 |
| 324 | 5785512,42 | 2332323,73 |
| 325 | 5785541,56 | 2332271,66 |
| 326 | 5785587,05 | 2332186,44 |
| 327 | 5785630,16 | 2332105,69 |
| 328 | 5785664,03 | 2332043,34 |
| 329 | 5785709,72 | 2331965,37 |
| 330 | 5785757,19 | 2331884,39 |
| 331 | 5785785,88 | 2331835,45 |
| 332 | 5785791,82 | 2331825,31 |
| 333 | 5785802,38 | 2331807,29 |
| 334 | 5785827,95 | 2331763,66 |
| 335 | 5785835,51 | 2331750,77 |
| 336 | 5785853,70 | 2331719,74 |
| 337 | 5785884,67 | 2331661,67 |
| 338 | 5785917,61 | 2331606,27 |
| 339 | 5785919,74 | 2331599,08 |
| 340 | 5785921,18 | 2331595,05 |
| 341 | 5785924,27 | 2331585,71 |
| 342 | 5785927,97 | 2331567,93 |
| 343 | 5785928,92 | 2331558,98 |
| 344 | 5785930,22 | 2331545,03 |
| 345 | 5785930,05 | 2331533,37 |
| 346 | 5785930,20 | 2331524,74 |
| 347 | 5785930,30 | 2331519,11 |
| 348 | 5785930,31 | 2331515,44 |
| 349 | 5785930,01 | 2331504,94 |
| 350 | 5785929,69 | 2331493,48 |
| 351 | 5785931,02 | 2331483,66 |

Том 2 .

Материалы по обоснованию проекта планировки территории для линейного объекта.

## 2.1 Обоснование положений по размещению линейного объекта.

В административном отношении участок автодороги находится в Малоархангельском районе Орловской области. Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в северо-восточной части Луковского  сельского поселения Малоархангельского  района Орловской области,  протяженность автодороги  5311 м. Трасса проектируемой автодороги  проходит по  полевой дороге, связывающей       несколько населенных пунктов Луковского сельского поселения. Начало трассы, ПК 0+00 расположен на конце автодороги с асфальтобетонным покрытием IV технической категории «Змиевка-Кузнечик 1-й» п. Плещеевский завод. Конец трассы принят ПК 53+11.

В целом строительство автодороги п. Плещеевский Завод –д. Подкопаево обеспечит безопасность движения, улучшит условия проезда. Соединит д. Подкопаево с автодорогами регионального значения. Строительство дороги будет способствовать устранению несоответствия состояния дорожной сети района прохождения автодороги потребностям социального и экономического развития. Строительство дороги будет способствовать выполнению следующих задач:

- Обеспечение социального развития д. Подкопаево, улучшению бытовых условий населения, обеспечения подъездов к автомобильным дорогам общего пользования.

- Существенное снижение  количества ДТП, произошедших из-за  сопутствующих неблагоприятных дорожных условий.

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий и установления границ земельных участков, предназначенных для реконструкции и размещения линейного объекта.

# 2.2 Обоснование  параметров линейного объекта.

При выполнении работ по разработке документации по планировке территории линейного объекта планируемого к размещению согласно СП 34.13330.2012и РСН-88   были приняты следующие параметры:

Таблица 6

Автомобильная дорога п. Плещеевский Завод- д. Подкопаево в  Малоархангельском  районе Орловской области на участке ПК0+00 – ПК   53+11,03

| категория автомобильной дороги | V(II-с-а) |
| --- | --- |
| число полос движения, шт. | 1 |
| Ширина земляного полотна | 8,0 |
| ширина проезжей части, м | 4,5 |
| Ширина обочин, м | 1,75 |
| Полоса, укрепленная каменным материалом, м | 1.25 |
| Полоса, укрепленная засевом трав, м | 0,5 |
| расчетная скорость, км/ч. | 40 |
| расчетная интенсивность движения, маш./сут. | до 200 |
| протяженность участка, км | 5,311 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м | 60 |
| Дорожная одежда – облегченного типа под нагрузку, Кн | 100 |
| Количество съездов | 5 |
| В том числе: двухстронних, шт | 1 |
| Количество разъездов, шт. | 5 |

Ведомость съездов и пересечений

| ПК + | Наименование | Тип покрытия | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1+11 | Газопровод подземный высокого давления | Устройство защитного полиэтиленового футляра | Д=63, полиэтиленовые трубы |
| ПК 23+45,75 | Газопровод подземный высокого давления | Устройство защитного полиэтиленового футляра | Д=63, полиэтиленовые трубы |
| ПК32+70,65 | Газопровод подземный низкого давления | Устройство защитного полиэтиленового футляра | Д=63, полиэтиленовые трубы |
| ПК36+00 | Газопровод подземный низкого давления | Устройство защитного полиэтиленового футляра | Д=63, полиэтиленовые трубы |
| ПК20+44,80 | ВЛ-10 кВ | - | Высота нижнего провода более 9м |
| ПК52+73,90 | ВЛ-10 кВ | - | Высота нижнего провода более 9м |
| ПК32+45,30 | ВЛ-0,4 кВ | - | Высота нижнего провода более 9м |
| ПК0+32 | Одностронний съезд влево | щебень | Ширина земляного полотна на съездах принята 5.5 м, проезжей части – 3.5 м |
| ПК10+60 | Одностронний съезд влево | щебень |  |
| ПК20+36 | Одностронний съезд вправо | щебень |  |
| ПК52+38 | Одностронний съезд вправо | Покрытие аналогично основной дороге |  |
| ПК32+65 | Двухстронний съезд | щебень | Предусмотрено обустройство ж/б трубы Д=0.5 м |
| ПК23+00 | Обустройство ж/б трубы | - | Д=1,0 м |
| ПК36+96 | Устройство 2-х очкового водопропускного лотка | - | ЛВМАХI-50.64.61 |

Трасса дороги имеет 15 углов поворота, радиусы 60м, 150м, 800м, 1200м, 2100м.

Трасса дороги расположена в бассейне р. Сосна  (приток  р. Дон).

С целью соответствующего обустройства дороги и создания безопасных условий движения автотранспорта проектом предусмотрено использование комплекса технических средств организации дорожного движения (знаки, столбики, разметка).

Необходимые дорожные знаки установлены согласно ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Конструкция дорожных знаков принята по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные».

Конструкция опор для установки дорожных знаков принята по т.п. 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков».

Дорожные знаки выставлены согласно пикетажу автомобильной дороги.

Проектом предусмотрены следующие дорожные знаки:

– предупреждающие 1.11.1;1.11.2                       	                 3 шт.

– приоритета  2.4;2.3.;2.3.;2.3.3                                              24 шт

– запрещающие 3.24; 3.25; 3.27                  	                40 шт.

– информационные 6.13;                    	                            12 шт.

– дополнительной информации 8.2.3                                    16 шт.

Проектом предусматривается установка пластиковых сигнальных столбиков:

а) на кривых сопряжений съездов и подъезда в одном уровне  - через 3 м;

б) у водопропускных труб по одному столбику с каждой стороны дороги по оси трубы;

в) в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три столбика с каждой стороны)  при высоте насыпи не менее 1 м.

Общее количество пластиковых столбиков – 109 шт.

Устройство дорожной разметки 46,6 м2, в т.ч.: 1.1 – 25,7 м2 (257 п.м); 12,5 м2    (125 п.м.); 1.6-7,5 м2 (75п.м.); 1.7-0,9 м2 (9п.м.).

Для безопасности движения проектом предусмотрено устройство виражей на кривых в плане радиусом 60и 150м.

Отгон виража   осуществляется на протяжении переходной кривой. Отгон обочины до поперечного уклона проезжей части (20%)  выполняется на прилегающей к переходной кривой 10-ти метровом участке.

Водоотвод от земляного полотна осуществляется: по боковым кюветам и по рельефу местности вдоль подошвы насыпи в пониженные места рельефа и к месту устройства искусственных сооружений. Проектом предусматривается устройство 1-й железобетонной трубы на основной дороге на ПК+23.  Кроме того, проектом предусматривается: устройство железобетонной трубы отверстием 0,5 м на проектируемом 2-х стороннем съезде слева, ПК 32+65; устройство 2-х очкового водопропускного лотка с водоприемными решетками на ПК 36+96.

Пешеходных дорожек,  переходов  и  тротуаров   проектом не предусматривается в связи   с прохождением  проектируемой автомобильной дороги  вдоль границ застроенных территорий. Остановок общественного транспорта также не предусматривается в связи с отсутствием наличия  общественного транспорта на данной автодороге.

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом условий

использования территории и перечнем мероприятий необходимых  для

реализации  предполагаемых  проектных предложений.

К  зонам  с  особыми  условиями  использования  территорий  относятся  охранные,  санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  Российской  Федерации (далее -  объекты  культурного  наследия),  водоохранные  зоны,  зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны  охраняемых  объектов,  иные зоны,  устанавливаемые  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.

Водоохранными  зонами  являются  территории,  которые  примыкают  к  береговой  линии  морей,  рек,  ручьев,  каналов,  озер, водохранилищ  и  на  которых  устанавливается  специальный  режим  осуществления  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  целях  предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления  указанных  водных  объектов  и  истощения  их  вод,  а также  сохранения  среды  обитания  водных  биологических  ресурсов  и  других  объектов  животного и растительного мира. Ширина водоохранной зоны                        р. Сосна составляет двести метров.

В  границах  водоохранных  зон  устанавливаются  прибрежные  защитные  полосы,  на

территориях  которых  вводятся  дополнительные  ограничения  хозяйственной  и  иной  деятельности.       Ширина  прибрежной  защитной  полосы  устанавливается  в  зависимости  от  уклона  берега  водного  объекта  и  составляет  тридцать  метров  для  обратного  или  нулевого  уклона, сорок  метров  для  уклона  до  трех  градусов  и  пятьдесят  метров  для  уклона  три  и  более  градуса.

В  границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,  реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при  условии оборудования  таких  объектов  сооружениями,  обеспечивающими  охрану  водных  объектов от  загрязнения,  засорения  и  истощения  вод  в  соответствии  с  водным  законодательством  и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление  на  местности  границ  водоохранных  зон  и  границ  прибрежных  защитных  полос  водных  объектов,  в  том  числе  посредством  специальных  информационных  знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от10.01.2009  №17

«Об  утверждении  правил  установления  на  местности  границ  водоохранных  зон  и  границ

прибрежных защитных полос водных объектов», установление границ осуществляется:

-  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  при  реализации  переданных  полномочий  Российской  Федерации  по  осуществлению  мер  по  охране водных  объектов  или  их  частей,  находящихся  в  федеральной  собственности  и  расположенных  на  территориях  субъектов  Российской  Федерации,  за  исключением водохранилищ,  которые  полностью  расположены  на  территориях  соответствующих  субъектов  Российской Федерации  и  использование  водных  ресурсов  которых  осуществляется  для  обеспечения питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения  двух  и  более  субъектов  Российской Федерации,  в  соответствии  с  перечнем  таких  водохранилищ,  установленным  Правительством Российской Федерации;

Размещение  линейного  объекта  на  территории реконструкции автодороги  не  требует  установления  зон  с  особыми  условиями  использования  территории  и  на  размещение  данного  объекта  такие  зоны влияния не оказывают. Для  снижения  негативного воздействия  автомобильной  дороги  на  водные  объекты  предусмотрены  мероприятия  направленые  на  сохранение  и  улучшение  гидрологического  режима  поверхностного  стока,  режима  водоохранных  зон,  снижение  загрязнения  водоемов  загрязняющими  веществами  в  составе  сточных  вод  с  проектируемого  объекта.  Для  обеспечения  водоотвода по  основной  дороге (без  примыканий)  предусматриваются  искусственные  сооружения, которые перепускают сток с пониженных мест и из логов через земляное полотно дороги.  Количество  и  отверстия  искусственных  сооружений  назначены  из  условия  обеспечения  пропуска  расчетного  расхода  в  безнапорном  режиме,  и  скорости  на  выходе,  не создающей  размывов  укреплений  и  грунтов.  Сбор  стока  вдоль  дороги  и  направление его  через  трубы  осуществляется  посредством  системы  дорожного  водоотвода состоящего  из  канав  и  кюветов.

На основании письма  управления экологической безопасности и природопользования Орловской области  № УЭ-1561 от 03.08.2015  г. в районе строительства  автомобильной дороги «Орел-Тамбов» - д. Березовец  в Покровском районе Орловской области  особо охраняемые  природные территории федерального и регионального значения отсутствуют.

Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий не требуется.        Охрана окружающей среды в зоне размещения площадки под реконструкцию должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбросом бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов.  Все виды отходов, образующиеся в процессе реконструкции, собираются в закрытые металлические контейнеры и вывозятся на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременное удаление отходов с территории проведения реконструкции, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени.  В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер, и не оказывает вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ. По окончании ремонтных работ, земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии пригодном для использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке.

## 2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Чрезвычайная ситуация (ЧС)  - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы. Стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде. Значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс  мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально  возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей , снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  Российской  Федерации «Технический

регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»  от22.07.2008  №123-ФЗ  и  сформировавшейся  нормативно-правовой  базой  в  этой  области,  в  частности,  ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная  безопасность.  Общие  требования»,  пожарная  безопасность  объекта обеспечивается  системами  предотвращения  пожара  и  противопожарной  защиты,  в  том числе организационно-техническими мероприятиями.

Указанные  системы  направлены  на  предотвращение  воздействия  на  людей  опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Размещение автозаправочной станции (АЗС) проектом не предусмотрено.

Согласно  СНиП 2.04.02-84*  для  автомобильных  дорог  наружное  противопожарное  водоснабжение не требуется.

Проектируемый  участок  автомобильной  дороги  по  категории  ГО  относится  к  не категорированному  объекту.  Отнесение  объекта  к  категории  по  ГО  определено  исходными  данными,  выданными  для  разработки  раздела «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций («ИТМ ГОЧС»).

Согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от 3  октября 1998  г.

№1149 «О  порядке  отнесения  территорий  к  группам  по  гражданской  обороне»  проектируемый объект располагается на территории, отнесенной к загородной зоне.

Автомобильная  дорога  располагается  на  территории,  не  отнесенной  к  группам  по  гражданской обороне.

## 2.5 Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений в документы территориального планирования и Правил землепользования и застройки.

Основной задачей проекта является обоснование строительства автодороги на территории проектирования. Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

Проект планировки территории необходимо учитывать при разработке Правил землепользования и застройки  и Генерального плана Луковского  сельского поселения Малоархангельского   района Орловской области.

Основные планировочные решения приняты с привязкой к топографической съемке М 1:500 и с учетом данных государственного кадастра недвижимости.

На основании разработанной документации территориального планирования после утверждения и регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности документации по планировке территории линейного объекта предлагается установить красные линии на территории строительства автодороги п. Плещеевский Завод – д. Подкопаево  и внести изменения в действующую документацию.

Иные предложения для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки – отсутствуют.

Графический материал к

Обоснованию проекта планировки территории

Том 3 .

Проект межевания территории.

# 3.1 Общие положения

### 3.1.1Введение.

Луковское сельское поселение расположено в южной части Малоархангельского района Орловской области. Площадь территории 17837 га. Село Луковец - административный центр Луковского сельского поселения.

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в северо-восточной части Луковского  сельского поселения Малоархангельского  района Орловской области. Территория межевания расположена на землях сельскохозяйственного назначения (пашня, сенокосы и пастбища)  и на землях населенных пунктов в зоне Ж-1 (зона усадебной застройки ).

Проект межевания территории на линейный объект «Строительство  автомобильной дороги  местного значения  п. Плещеевский завод – д. Подкопаево в Малоархангельском районе  Орловской области»  выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 №219-ФЗ)  22.12.2004 и Федеральным законом № 247-ФЗ от 23.07.2013 г.;

-   Земельного кодекса Российской Федерации;

-    Градостроительного  кодекса   Орловской области;

- Схемы территориального планирования Орловской области, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 08 апреля 2011 года № 107;

- схемы территориального планирования Малоархангельского  района;

- Правил землепользования и застройки Луковского   сельского поселения Малоархангельского  района Орловской области;

- Генерального плана Луковского сельского поселения Малоархангельского  муниципального   района Орловской области;

- Нормативных правовых актов органа местного самоуправления;

- сведений государственного кадастра недвижимости, представленных в форме кадастровых планов территории и кадастровых выписок на земельный участок (электронный документ);

- Технических условий.

Картографический материал выполнен в  системе плоских прямоугольных координат в картографической  проекции Гаусса-Крюгера  СК-63.

Основанием для проведения работ  является контракт  № 87-ТП от  06.07.2015 г., техническое задание на разработку проекта планировки с проектом межевания.

### 3.1.2  Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление полосы отвода автомобильной дороги  «Строительство  автомобильной дороги  местного значения  п. Плещеевский завод – д. Подкопаево в Малоархангельском районе  Орловской области»

3. Обеспечение перспективного развития  данной территории.

4. Определение земельных участков, из которых планируется изъятие  земель в целях размещения линейного объекта.

5. Определение зон с особыми  условиями  использования территории, границ территорий объектов культурного наследия.

6. Обоснование и законодательное оформление границ территорий общего пользования.

7. Выполнения кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков полосы отвода автомобильной дороги.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных участков проектируемого объекта.

Проект планировки с проектом межевания соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

## 3.1.3Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– нормативные правовые акты органа местного самоуправления;

– генеральный план Луковского сельского поселения Малоархангельского  муниципального района Орловской области;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.;

- проектные решения по установлению красных линий.

## 3.1.4Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная  система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – СК-63. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

## 3.1.5Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## 3.1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается строительство:

-автомобильной дороги пятой категории    п. Плещеевский Завод – д. Подкопаево в Малоархангельском районе  Орловской области .

В административном отношении участок изысканий находится в северо-восточной части Луковского  сельского поселения Малоархангельского  района Орловской области Территория межевания расположена на территории 5 (пяти)  кадастровых кварталов: 57:17:0040301, 57:17:0880101, 57:17:0890101, 57:17:0850101 и 57:17:0920101. Строительство  автомобильной дороги местного значения  планируется осуществить по землям сельскохозяйственного назначения (межселенной территории) и по землям населенных пунктов в границах д. Ладыгино, д. Кобзево и д. Подкопаево Луковского сельского поселения   Малоархангельского  района   Орловской области.

Общая протяженность проектной автомобильной дороги  составляет 5311,0 м, из них: по землях населенных пунктов 1902.0 м, из них: н.п. Кобзево  - 632,0 м, н.п. Подкопаево – 1270,0 м ,  по  землям сельскохозяйственного назначения (земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения  космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения) – 3409,0 м.

На территории    имеются ранее образованные и зарегистрированные   в ГКН  земельные участки  с разной категорией земли

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже «Опорный план (схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории) и в выписках из ГКН в электронном виде.

Категория земель: земли населенных пунктов, земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения  космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (территория земель сельскохозяйственного назначения).

## 3.1.7Сервитуты и иные обременения

Полоса отвода под проектируемый объект  «Строительство  автомобильной дороги  местного значения  п. Плещеевский Завод – д. Подкопаево в Малоархангельском районе  Орловской области»  пересекает охранные зоны существующих  инженерных коммуникаций, перечень которых приведен в таблице 7. При производстве строительных работ и дальнейшей эксплуатации автодороги все существующие инженерные сети  сохраняются, при их переходах  предусматривается обустройство защитных футляров.

Таблица №7 Перечень охранных  зон

| № пп | Наименование объекта (индивидуальное обозначение | Нормативно правовой акт, в соответствии с которым установлены особые условия использования территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы зоны с особыми условиями использования территории линии электропередачи "ВЛ-10кВ №10 Луковец" 57.17.2.19 | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 2 | Границы зоны с особыми условиями использования территории линии электропередачи «ВЛ-10кВ №7 Губкино» на территории сельских поселений Губкинское, Луковское Малоархангельского района Орловской области 57.17.2.28 | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

# 3.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проектом предусматривается формирование земельного участка под объект: «Строительство  автомобильной дороги  местного значения  п. Плещеевский завод – д. Подкопаево в Малоархангельском районе  Орловской области»

В данном проекте сформирован земельный участок полосы отвода автомобильной дороги, проходящей по землям населенных пунктов  д. Ладыгино, д. Кобзево и д. Подкопаево и межселенной территории  по землям сельскохозяйственного назначения, при постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости  участки  относятся  к категории земель  промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения  космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Данным проектом предусматривается :

- полоса отвода автомобильной дороги  общей площадью  101700.0 кв.м., в том числе:

1. в границах кадастрового квартала 57:17:0850101   н.п. Плещеевский Завод , Луковского с/п площадью 313 кв.м.;

2. в границах кадастрового квартала 57:17:0880101   н.п. Ладыгино , Луковского с/п площадью 965 кв.м.;

3.  в границах кадастрового квартала 57:17:0890101   н.п. Кобзево, Луковского с/п площадью 16695  кв.м.;

4. в границах кадастрового квартала 57:17:0920101   н.п. Подкопаево , Луковского с/п площадью   24082  кв.м.;

5. в границах Луковского  с/п  кадастровый квартал 57:17:0040301   площадью 21570 кв.м.

6. Из  земельного участка 57:17:0040301:50 площадью 9100  кв.м

7. Из  земельного участка 57:17:0040301:70  площадью 135 кв.м.

8. Из  земельного участка 57:17:0040301:6  площадью 2058 кв.м.

9. Из земельного участка 57:17:0040301:5  площадью 12946 кв.м.

10. Из земельного участка 57:17:0040301:71 площадью 9348 кв.м.

11. Из  земельного участка 57:17:0040301:67 площадью  4488 кв.м.

Размеры земельных участков в границах застроенных и подлежащих застройке территорий установлены с учетом  фактического  землепользования и градостроительных нормативов и правил , действующих на период застройки указанных территорий.

При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков зоны планируемого  размещения проектируемого газопровода включены территории:

- общего пользования (территории улиц) жилой зоны.

## 3.2.1 Параметры проектируемых земельных участков:

Таблица 8

| Номер земельного участка | Площадь, м² | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101700 | 5311 |

По техническим параметрах автомобильная дорога местного значения  п. Плещеевский завод – д. Подкопаево в Малоархангельском районе  Орловской области  отнесена к пятой категории, средняя ширина полосы отвода автомобильной дороги составляет   17 м.

## 3.2.2 Формирование красных линий

Проектируемая полоса отвода автомобильной дороги имеет постоянную ширину с учетом интересов владельцев смежных земельных участков. Установлены красные линии на рассматриваемой территории. Настоящий проект межевания разработан для территории в границах красных линий и учитывает особенности территорий для расширения дорожного полотна и переустройства. Красные линии установлены, каталог координат имеется в проекте планировки.

## 3.2.3 Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка (из земель неразграниченной государственной собственности)

Таблица 9

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 57:17:0850101:ЗУ1 |
| 1 | 5785988,71 | 2331498,63 |
| 2 | 5785990,74 | 2331505,08 |
| 3 | 5785956,46 | 2331516,68 |
| 4 | 5785955,33 | 2331504,56 |
| 5 | 5785958,53 | 2331504,91 |
| 57:17:0040301:ЗУ2(1) |
| 6 | 5785942,32 | 2331483,26 |
| 7 | 5785943,54 | 2331498,10 |
| 8 | 5785944,97 | 2331499,65 |
| 9 | 5785948,36 | 2331502,02 |
| 10 | 5785951,24 | 2331503,72 |
| 11 | 5785953,78 | 2331504,40 |
| 4 | 5785955,33 | 2331504,56 |
| 3 | 5785956,46 | 2331516,68 |
| 12 | 5785951,75 | 2331519,16 |
| 13 | 5785946,97 | 2331526,16 |
| 14 | 5785947,82 | 2331535,66 |
| 15 | 5785947,65 | 2331550,76 |
| 16 | 5785945,96 | 2331571,80 |
| 17 | 5785942,74 | 2331590,12 |
| 18 | 5785937,82 | 2331605,05 |
| 19 | 5785927,31 | 2331629,65 |
| 20 | 5785907,70 | 2331663,04 |
| 21 | 5785882,68 | 2331667,38 |
| 22 | 5785887,01 | 2331659,34 |
| 23 | 5785903,21 | 2331632,42 |
| 24 | 5785918,29 | 2331606,42 |
| 25 | 5785924,86 | 2331585,95 |
| 26 | 5785928,63 | 2331567,84 |
| 27 | 5785930,72 | 2331547,66 |
| 28 | 5785931,03 | 2331533,81 |
| 29 | 5785931,32 | 2331521,07 |
| 30 | 5785930,87 | 2331492,98 |
| 31 | 5785932,10 | 2331483,67 |
| 57:17:0040301:ЗУ2(2) |
| 32 | 5785942,32 | 2331483,26 |
| 33 | 5785943,54 | 2331498,10 |
| 34 | 5785944,97 | 2331499,65 |
| 35 | 5785948,36 | 2331502,02 |
| 36 | 5785951,24 | 2331503,72 |
| 37 | 5785953,78 | 2331504,40 |
| 38 | 5785955,33 | 2331504,56 |
| 39 | 5785956,46 | 2331516,68 |
| 40 | 5785951,75 | 2331519,16 |
| 41 | 5785946,97 | 2331526,16 |
| 42 | 5785947,82 | 2331535,66 |
| 43 | 5785947,65 | 2331550,76 |
| 44 | 5785945,96 | 2331571,80 |
| 45 | 5785942,74 | 2331590,12 |
| 46 | 5785937,82 | 2331605,05 |
| 47 | 5785927,31 | 2331629,65 |
| 48 | 5785907,70 | 2331663,04 |
| 49 | 5785882,68 | 2331667,38 |
| 50 | 5785887,01 | 2331659,34 |
| 51 | 5785903,21 | 2331632,42 |
| 52 | 5785918,29 | 2331606,42 |
| 53 | 5785924,86 | 2331585,95 |
| 54 | 5785928,63 | 2331567,84 |
| 57:17:0040301:ЗУ2(3) |
| 55 | 5785420,48 | 2332494,52 |
| 56 | 5785401,83 | 2332525,28 |
| 57 | 5785377,65 | 2332565,09 |
| 58 | 5785351,94 | 2332590,83 |
| 59 | 5785331,48 | 2332607,20 |
| 60 | 5785351,37 | 2332574,43 |
| 61 | 5785351,41 | 2332574,38 |
| 62 | 5785369,47 | 2332556,33 |
| 57:17:0040301:ЗУ2(4) |
| 63 | 5784991,57 | 2333196,82 |
| 64 | 5784974,99 | 2333261,28 |
| 65 | 5784974,86 | 2333261,79 |
| 66 | 5784969,46 | 2333277,04 |
| 67 | 5784969,75 | 2333277,15 |
| 68 | 5784918,64 | 2333387,42 |
| 69 | 5784908,30 | 2333407,78 |
| 70 | 5784903,18 | 2333415,27 |
| 71 | 5784893,52 | 2333429,18 |
| 72 | 5784885,55 | 2333439,19 |
| 73 | 5784858,51 | 2333464,50 |
| 74 | 5784826,80 | 2333491,98 |
| 75 | 5784808,62 | 2333504,72 |
| 76 | 5784757,38 | 2333543,59 |
| 77 | 5784722,06 | 2333568,55 |
| 78 | 5784676,24 | 2333599,78 |
| 79 | 5784615,44 | 2333636,40 |
| 80 | 5784521,58 | 2333687,55 |
| 81 | 5784508,25 | 2333695,33 |
| 82 | 5784496,32 | 2333679,23 |
| 83 | 5784532,91 | 2333659,15 |
| 84 | 5784584,41 | 2333632,07 |
| 85 | 5784607,41 | 2333619,65 |
| 86 | 5784630,17 | 2333606,68 |
| 87 | 5784669,86 | 2333584,99 |
| 88 | 5784685,66 | 2333574,65 |
| 89 | 5784713,74 | 2333555,43 |
| 90 | 5784732,83 | 2333540,92 |
| 91 | 5784739,43 | 2333542,53 |
| 92 | 5784748,02 | 2333541,68 |
| 93 | 5784802,09 | 2333493,70 |
| 94 | 5784836,46 | 2333467,96 |
| 95 | 5784856,24 | 2333452,53 |
| 96 | 5784851,57 | 2333449,41 |
| 97 | 5784863,13 | 2333439,13 |
| 98 | 5784874,33 | 2333427,92 |
| 99 | 5784881,40 | 2333419,71 |
| 100 | 5784890,92 | 2333407,04 |
| 101 | 5784905,15 | 2333380,44 |
| 102 | 5784929,05 | 2333328,98 |
| 103 | 5784954,72 | 2333273,14 |
| 104 | 5784955,13 | 2333268,96 |
| 105 | 5784954,61 | 2333265,71 |
| 106 | 5784953,04 | 2333261,62 |
| 107 | 5784950,63 | 2333259,43 |
| 108 | 5784919,45 | 2333241,00 |
| 109 | 5784922,17 | 2333235,13 |
| 110 | 5784956,39 | 2333248,95 |
| 111 | 5784960,37 | 2333249,16 |
| 112 | 5784963,61 | 2333248,22 |
| 113 | 5784966,23 | 2333246,65 |
| 57:17:0880101:ЗУ3 |
| 96 | 5784851,57 | 2333449,41 |
| 95 | 5784856,24 | 2333452,53 |
| 94 | 5784836,46 | 2333467,96 |
| 93 | 5784802,09 | 2333493,70 |
| 92 | 5784748,02 | 2333541,68 |
| 91 | 5784739,43 | 2333542,53 |
| 90 | 5784732,83 | 2333540,92 |
| 114 | 5784741,60 | 2333534,29 |
| 115 | 5784772,72 | 2333510,16 |
| 116 | 5784818,45 | 2333474,36 |
| 117 | 5784841,01 | 2333457,67 |
| 118 | 5784847,96 | 2333452,63 |
| 57:17:0890101:ЗУ4(1) |
| 119 | 5784087,10 | 2333906,13 |
| 120 | 5784090,91 | 2333911,74 |
| 121 | 5784093,38 | 2333925,57 |
| 122 | 5784042,02 | 2333952,34 |
| 123 | 5784024,39 | 2333959,12 |
| 124 | 5784021,51 | 2333964,38 |
| 125 | 5784021,68 | 2333969,47 |
| 126 | 5784024,56 | 2333973,71 |
| 127 | 5784037,28 | 2333983,72 |
| 128 | 5784032,19 | 2333990,51 |
| 129 | 5783998,79 | 2333968,28 |
| 130 | 5783985,17 | 2333965,23 |
| 131 | 5783964,14 | 2333965,23 |
| 132 | 5783940,85 | 2333961,33 |
| 133 | 5783867,51 | 2333938,76 |
| 134 | 5783805,90 | 2333923,15 |
| 135 | 5783789,28 | 2333924,84 |
| 136 | 5783776,06 | 2333928,75 |
| 137 | 5783748,54 | 2333944,88 |
| 138 | 5783692,18 | 2333981,72 |
| 139 | 5783652,33 | 2334005,19 |
| 140 | 5783638,04 | 2334013,62 |
| 141 | 5783588,12 | 2334044,01 |
| 142 | 5783574,89 | 2334051,14 |
| 143 | 5783542,91 | 2334065,57 |
| 144 | 5783470,70 | 2334090,81 |
| 145 | 5783425,92 | 2334107,54 |
| 146 | 5783474,19 | 2334085,30 |
| 147 | 5783530,84 | 2334058,22 |
| 148 | 5783582,19 | 2334030,29 |
| 149 | 5783625,32 | 2334006,35 |
| 150 | 5783693,01 | 2333963,28 |
| 151 | 5783755,49 | 2333918,80 |
| 152 | 5783772,63 | 2333909,19 |
| 153 | 5783781,95 | 2333905,26 |
| 154 | 5783795,66 | 2333902,78 |
| 155 | 5783808,96 | 2333903,51 |
| 156 | 5783827,51 | 2333907,57 |
| 157 | 5783935,64 | 2333942,85 |
| 158 | 5783939,09 | 2333943,42 |
| 159 | 5783941,88 | 2333942,35 |
| 160 | 5783944,67 | 2333940,14 |
| 161 | 5783946,15 | 2333937,10 |
| 162 | 5783946,56 | 2333933,32 |
| 163 | 5783945,53 | 2333930,63 |
| 164 | 5783952,05 | 2333921,11 |
| 165 | 5783976,27 | 2333937,82 |
| 166 | 5783991,14 | 2333945,85 |
| 167 | 5783998,66 | 2333944,85 |
| 168 | 5784020,93 | 2333939,50 |
| 169 | 5784032,62 | 2333935,48 |
| 170 | 5784049,16 | 2333927,29 |
| 57:17:0890101:ЗУ4(2) |
| 171 | 5783373,48 | 2334131,81 |
| 172 | 5783321,71 | 2334164,78 |
| 173 | 5783259,30 | 2334204,32 |
| 174 | 5783218,80 | 2334223,61 |
| 175 | 5783214,91 | 2334222,22 |
| 176 | 5783184,91 | 2334228,12 |
| 177 | 5783146,51 | 2334230,49 |
| 178 | 5783109,31 | 2334235,28 |
| 179 | 5783100,91 | 2334235,72 |
| 180 | 5783144,69 | 2334226,76 |
| 181 | 5783179,30 | 2334216,91 |
| 182 | 5783216,05 | 2334203,20 |
| 183 | 5783252,27 | 2334190,02 |
| 184 | 5783277,56 | 2334179,48 |
| 185 | 5783296,26 | 2334170,67 |
| 186 | 5783339,80 | 2334149,23 |
| 187 | 5783349,28 | 2334143,43 |
| 57:17:0890101:ЗУ4(3) |
| 188 | 5783074,97 | 2334240,01 |
| 189 | 5783039,69 | 2334252,05 |
| 190 | 5782996,15 | 2334264,85 |
| 191 | 5782961,73 | 2334268,63 |
| 192 | 5782880,11 | 2334277,58 |
| 193 | 5782793,76 | 2334283,32 |
| 194 | 5782801,45 | 2334282,22 |
| 195 | 5782863,61 | 2334274,09 |
| 196 | 5782871,93 | 2334271,61 |
| 197 | 5782912,21 | 2334265,36 |
| 198 | 5782928,26 | 2334262,80 |
| 57:17:0920101:ЗУ5 |
| 174 | 5783218,80 | 2334223,60 |
| 200 | 5783192,34 | 2334232,79 |
| 201 | 5783183,37 | 2334235,94 |
| 202 | 5783131,09 | 2334249,58 |
| 203 | 5783079,75 | 2334260,25 |
| 204 | 5783027,59 | 2334268,49 |
| 205 | 5782978,48 | 2334275,79 |
| 206 | 5782931,02 | 2334282,58 |
| 207 | 5782878,20 | 2334291,41 |
| 208 | 5782819,55 | 2334300,65 |
| 209 | 5782727,19 | 2334315,78 |
| 210 | 5782655,65 | 2334325,94 |
| 211 | 5782591,62 | 2334334,02 |
| 212 | 5782569,15 | 2334335,93 |
| 213 | 5782530,97 | 2334337,03 |
| 214 | 5782484,03 | 2334341,27 |
| 215 | 5782468,59 | 2334345,65 |
| 216 | 5782434,20 | 2334347,84 |
| 217 | 5782356,37 | 2334357,83 |
| 218 | 5782313,38 | 2334365,36 |
| 219 | 5782262,90 | 2334376,58 |
| 220 | 5782221,69 | 2334387,40 |
| 221 | 5782149,30 | 2334408,06 |
| 222 | 5782133,85 | 2334413,81 |
| 223 | 5782126,20 | 2334417,78 |
| 224 | 5782119,50 | 2334422,29 |
| 225 | 5782112,12 | 2334429,40 |
| 226 | 5782105,83 | 2334437,61 |
| 227 | 5782100,36 | 2334448,55 |
| 228 | 5782094,90 | 2334471,12 |
| 229 | 5782076,74 | 2334467,76 |
| 230 | 5782081,75 | 2334443,71 |
| 231 | 5782086,65 | 2334431,40 |
| 232 | 5782091,32 | 2334422,40 |
| 233 | 5782095,31 | 2334417,38 |
| 234 | 5782101,12 | 2334411,57 |
| 235 | 5782104,88 | 2334408,26 |
| 236 | 5782111,03 | 2334403,47 |
| 237 | 5782113,76 | 2334398,69 |
| 238 | 5782114,33 | 2334393,78 |
| 239 | 5782112,74 | 2334387,86 |
| 240 | 5782108,52 | 2334384,55 |
| 241 | 5782103,28 | 2334382,84 |
| 242 | 5782098,38 | 2334382,73 |
| 243 | 5782092,92 | 2334384,55 |
| 244 | 5782084,71 | 2334364,61 |
| 245 | 5782108,55 | 2334354,58 |
| 246 | 5782125,18 | 2334387,97 |
| 247 | 5782128,37 | 2334390,82 |
| 248 | 5782132,24 | 2334392,53 |
| 249 | 5782137,48 | 2334392,42 |
| 250 | 5782146,25 | 2334388,93 |
| 251 | 5782240,44 | 2334359,49 |
| 252 | 5782286,42 | 2334348,12 |
| 253 | 5782341,18 | 2334336,98 |
| 254 | 5782417,10 | 2334327,69 |
| 255 | 5782426,60 | 2334326,30 |
| 256 | 5782447,79 | 2334325,60 |
| 257 | 5782475,62 | 2334321,65 |
| 258 | 5782528,58 | 2334316,09 |
| 259 | 5782553,63 | 2334310,52 |
| 260 | 5782614,49 | 2334301,46 |
| 261 | 5782661,84 | 2334294,96 |
| 262 | 5782733,86 | 2334291,96 |
| 193 | 5782793,76 | 2334283,32 |
| 192 | 5782880,11 | 2334277,58 |
| 191 | 5782961,73 | 2334268,63 |
| 190 | 5782996,15 | 2334264,85 |
| 189 | 5783039,69 | 2334252,05 |
| 188 | 5783074,97 | 2334240,01 |
| 263 | 5783094,82 | 2334236,93 |
| 19 | 5783100,91 | 2334235,71 |
| 178 | 5783109,31 | 2334235,27 |
| 177 | 5783146,51 | 2334230,49 |
| 176 | 5783184,91 | 2334228,12 |
| 175 | 5783214,91 | 2334222,22 |

## 3.2.4  Правовой статус объектов межевания.

Территория, на которую производится разработка проекта межевания, ограничена населенными пунктами Луковского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области и рекой Сосной. На участке прохождения трассы автодороги имеются действующие линейные объекты инженерных сетей, которые сохраняются при производстве строительных работ и последующей эксплуатации автодороги.

В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

Территория в границах  проектирования расположена в пяти  кадастровых кварталах 57:17:0040301, 57:17:0880101, 57:17:089:0101,57:17:0920101,57:17:0850101 границы которых в свою  очередь установлены в соответствии с кадастровым делением.

В таблице 10  приведена информация о землях (земельных участках), расположенных в границах проектирования с указанием площади, из земельных участков, ранее прошедших государственный кадастровый учет,  под  линейный объект «Строительство  автомобильной дороги  местного значения  п. Плещеевский завод – д. Подкопаево в Малоархангельском районе  Орловской области».

Таблица 10.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка (категория земель) | Площадь земельного участка по сведениям ГКН, кв.м | Разрешенное использование земельного участка | Вид права на земельный участок, из которого будет проводиться изъятие | Обозначение и площадь (кв.м.) части земельного участка подлежащего изъятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57:17:0040301 |
| 1 | :5 (входит в единое землепользование 57:17:0000000:8) | Орловская обл, р-н Малоархангельский, с/п Луковское, территория ЗАО «Луковское» (бывший СПК «Луковский»), земли общей долевой собственности | 1266931 | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая долевая собственность | :5:ЗУ1 12946 |
| 2 | :6 (входит в единое землепользование 57:17:0000000:8) | Орловская обл, р-н Малоархангельский, с/п Луковское, территория ЗАО «Луковское» (бывший СПК «Луковский»), земли общей долевой собственности | 640043 | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая долевая собственность | :6:ЗУ1 2058 |
| 3 | :67 (входит в единое землепользование 57:17:0000000:8) | Орловская обл, р-н Малоархангельский, с/п Луковское, территория ЗАО "Луковское" (бывший СПК "Луковский"), земли общей долевой собственности | 495040 | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая долевая собственность | :67:ЗУ1 4488 |
| 4 | :50 (входит в единое землепользование 57:17:0000000:22) | Орловская обл, р-н Малоархангельский, с/п Луковское, территория ЗАО "Луковское" (бывший СПК "Луковский") | 380029 | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая долевая собственность | :50:ЗУ1 9100 |
|  | :70 (входит в единое землепользование 57:17:0000000:22) | Орловская обл, р-н Малоархангельский, с/п Луковское, территория ЗАО "Луковское" (бывший СПК "Луковский") | 584969 | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая долевая собственность | :70:ЗУ1 135 |
|  | :71 (входит в единое землепользование 57:17:0000000:22) | Орловская обл, р-н Малоархангельский, с/п Луковское, территория ЗАО "Луковское" (бывший СПК "Луковский") | 324976 | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая долевая собственность | :71:ЗУ1 9348 |

Таблица 11  Каталоги координат земельных участков , формируемых из земельных участков, ранее прошедших государственный кадастровый учет.

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 57:17:0040301:50/ЗУ1 |
| 20 | 5785907,70 | 2331663,04 |
| 306 | 5785811,84 | 2331826,24 |
| 307 | 5785763,98 | 2331909,76 |
| 308 | 5785728,56 | 2331970,06 |
| 309 | 5785726,30 | 2331973,92 |
| 310 | 5785681,31 | 2332053,51 |
| 311 | 5785655,82 | 2332095,83 |
| 312 | 5785634,84 | 2332133,70 |
| 313 | 5785628,60 | 2332144,96 |
| 314 | 5785640,27 | 2332090,95 |
| 315 | 5785685,38 | 2332009,44 |
| 316 | 5785734,28 | 2331926,31 |
| 317 | 5785780,02 | 2331846,98 |
| 318 | 5785799,02 | 2331814,02 |
| 319 | 5785855,50 | 2331717,76 |
| 21 | 5785882,68 | 2331667,38 |
| 57:17:0040301:6/ЗУ1 |
| 45 | 5785459,12 | 2332436,94 |
| 301 | 5785456,42 | 2332439,04 |
| 55 | 5785420,48 | 2332494,52 |
| 62 | 5785369,47 | 2332556,33 |
| 61 | 5785351,41 | 2332574,38 |
| 302 | 5785372,00 | 2332540,46 |
| 303 | 5785414,64 | 2332472,86 |
| 46 | 5785443,79 | 2332430,13 |
| 57:17:0040301:67/ЗУ1 |
| 142 | 5783574,89 | 2334051,14 |
| 264 | 5783524,13 | 2334078,47 |
| 265 | 5783464,18 | 2334109,19 |
| 266 | 5783407,73 | 2334136,85 |
| 267 | 5783391,22 | 2334147,38 |
| 268 | 5783318,45 | 2334181,90 |
| 269 | 5783249,57 | 2334212,84 |
| 174 | 5783218,80 | 2334223,61 |
| 270 | 5783259,30 | 2334204,32 |
| 172 | 5783321,71 | 2334164,77 |
| 171 | 5783373,48 | 2334131,80 |
| 271 | 5783391,06 | 2334120,60 |
| 145 | 5783425,92 | 2334107,54 |
| 144 | 5783470,70 | 2334090,81 |
| 143 | 5783542,91 | 2334065,57 |
| 57:17:0040301:5/ЗУ1 |
| 57 | 5785377,65 | 2332565,09 |
| 285 | 5785368,64 | 2332579,94 |
| 286 | 5785321,61 | 2332658,21 |
| 287 | 5785277,82 | 2332730,35 |
| 288 | 5785232,80 | 2332806,07 |
| 289 | 5785209,06 | 2332849,16 |
| 290 | 5785180,02 | 2332900,10 |
| 291 | 5785144,88 | 2332958,66 |
| 292 | 5785091,06 | 2333051,00 |
| 293 | 5785044,90 | 2333132,63 |
| 294 | 5785007,05 | 2333200,51 |
| 295 | 5784976,83 | 2333262,11 |
| 67 | 5784969,75 | 2333277,15 |
| 66 | 5784969,46 | 2333277,04 |
| 65 | 5784974,86 | 2333261,79 |
| 64 | 5784974,99 | 2333261,28 |
| 63 | 5784991,57 | 2333196,82 |
| 296 | 5784999,38 | 2333181,46 |
| 297 | 5785049,56 | 2333090,45 |
| 298 | 5785125,68 | 2332958,26 |
| 299 | 5785204,64 | 2332817,74 |
| 300 | 5785284,59 | 2332684,40 |
| 59 | 5785331,48 | 2332607,20 |
| 58 | 5785351,94 | 2332590,83 |
| 57 | 5785377,65 | 2332565,09 |
| 57:17:0040301:70/ЗУ1 |
| 49 | 5785482,93 | 2332371,56 |
| 48 | 5785451,49 | 2332426,99 |
| 47 | 5785447,23 | 2332425,10 |
| 304 | 5785467,97 | 2332394,70 |
| 57:17:0040301:71/ЗУ1 |
| 82 | 5784496,32 | 2333679,23 |
| 81 | 5784508,25 | 2333695,33 |
| 272 | 5784440,30 | 2333734,90 |
| 273 | 5784390,18 | 2333761,56 |
| 274 | 5784310,90 | 2333804,66 |
| 275 | 5784242,14 | 2333843,37 |
| 276 | 5784168,99 | 2333883,43 |
| 277 | 5784104,50 | 2333919,75 |
| 121 | 5784093,38 | 2333925,57 |
| 120 | 5784090,91 | 2333911,74 |
| 119 | 5784087,10 | 2333906,13 |
| 278 | 5784096,28 | 2333901,02 |
| 279 | 5784178,83 | 2333855,81 |
| 280 | 5784293,36 | 2333793,40 |
| 281 | 5784369,10 | 2333750,73 |
| 282 | 5784377,18 | 2333744,62 |
| 283 | 5784415,14 | 2333723,76 |

В полосе отвода расположено три опоры «ВЛ-10кВ №7 Губкино»  с кадастровыми номерами:

-  57:17:0000000:61(518) площадью 0.06 квм.;

- 57:17:0000000:61(519) площадью 0.06 кв.м.:

- 57:17:0000000:61(520) площадью 0.06 кв.м.

## 2.5 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельного участка для полосы отвода автомобильной дороги  играют немаловажную роль в транспортной обеспеченности населенных пунктов Луковского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области. Основное предназначение транспортной системы – наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения.

## 2.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 4.

Таблица 12 - Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта, всего: | га | 10,17 |
|  | Из них: -земли населенных пунктов | га | 4,2055 |
|  | В т.ч. Д. Подкопаево | га | 2,4082 |
|  | Д. Кобзево | га | 1,6695 |
|  | Д. Ладыгино | га | 0,0965 |
|  | П. Плещеевский Завод | га | 0.0313 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га | 5,9645 |

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ: